## Slide 1
이거왜됨연구회
박영진
이승우, 강주호, 이나영
3DGS 기반 공간 데이터 시각화
16
과제 배경 · 목표
핵심 기술 · 구현
구현 결과
2026
과제 배경
기존 전파 시각화는 주로 2D 히트맵 지도에 국한되어 3차원 실내 구조를 반영하지 못함
3D 히트맵 지도를 만들기 위해선 CAD로 실내 모델을 직접 제작해야 하는 비용 발생
과제 목표
사진만으로 실제 공간을 3D 로 복원
계산값을 소수의 실측으로 보정해 측정하지 않은 장소까지의 신호 세기 정확도 확보
3D 공간에 신호 히트맵을 겹쳐 , 핸드헬드 기기로 확인 가능
1. 사진으로 3D 공간 만들기
실내 공간을 정/역방향으로 돌며 동영상 또는 사진 촬영
COLMAP과 3DGS + PGSR을 통해 사진을 3D 공간으로 변환
1
PGSR·3DGS 재구성
원리
멀티 뷰 이미지 기반 Gaussian 학습
역할
실내 공간의 3D 장면 복원
산출물
Gaussian Scene · Surface Mesh
2
Proxy Mesh
원리
실측 길이로 Scale 및 좌표 정렬
역할
RF 계산용 단순화한 공간 모델
산출물
Proxy Mesh · Sionna Scene
3
Sionna RT · Residual IDW
원리
RT 예측 + 실측 잔차의 공간 보간
역할
보정된 RF Field 생성
산출물
3D RF Volume (m 단위)
4
SIBR RF Volume Viewer
RF Field 보정 원리
공간 구조와 현장 측정값을 결합하여 더 정확한 RF Field를 생성합니다.
1
Sionna RT 예측
공간 구조를 반영한 기본 전파 예측 생성
2
잔차 계산
실측 RSSI와 RT 예측값의 차이 계산
잔차 = RSSI실측 − RSSI RT예측
3
Residual IDW 보간
잔차를 공간적으로 보간
4
최종 RF Field
RT 예측값 + 보정 잔차
실측 − 예측 잔차 분포
보간·보정된 RF Field
✓ 공간 구조는 RT가 반영하고, 현장 오차는 실측 잔차가 보정합니다.
시스템 Workflow
1
ESP32 RSSI 측정
현장에서 Wi-Fi RSSI 수집
2
Gateway 수집
센서 데이터를 패킷으로 수집
3
STM32 / PC Bridge 전송
수집 데이터를 시리얼·MQTT로 전송
4
Backend 분석·저장
데이터 분석 및 DB 저장
5
Graphics 시각화
3D 공간과 RF Field 렌더링
6
Handheld 탐색
현장에서 직접 탐색 및 시점 제어
RF 예측 정확도
MAE (dB) 낮을수록 실측값에 가까움
Residual IDW
3.52
일반 IDW
5.47
Sionna RT
7.92
0
2
4
6
8
10
7.92 dB에서 3.52 dB로 감소
평균 오차 4.40 dB 감소 (55.6%)
Handheld 연동
• Yaw · Pitch · Roll
시점 제어
• 높이 전환 ·
현장 탐색
블라블라블라
3D 장면 RF Volume 렌더링
역할
공간 내 신호 분포 시각화
산출물
실시간 탐색 뷰어
원리
2. 전파 계산용 단순 모형 제작
바닥, 천장, 벽을 빈틈없이 막아 전파가 부딪힐 대략적인 모형 설정
실제 조건(2.4 GHz 공유기, 콘크리트 벽)에 맞춰 전파 시뮬레이션 계산
현실에서 ESP32로 전파 신호 세기 측정 후 시뮬레이션 결과와 합침
3 3D RF Field 합성
PC에서 3D 공간 상에 전파 히트맵을 겹쳐 렌더링
ESP32와 LCD로 구성된 핸드헬드 장치로 렌더링 결과 실시간 스트리밍
장치의 버튼 입력과 회전 정보를 받아와 실시간으로 이동 및 시야 회전 기능 제공